Ausschreibungstext: Gabionen zur Hangsicherung

LV iGGgab QUADRO Gabionen, Maschenweite 10 x 10 cm komplett

Vorbemerkungen:

Erdarbeiten sowie das Erstellen von Nachweisen für die innere und äußere Standsicherheit und Ausführungszeichnungen werden gesondert vergütet. Die Angaben für Größe z.B. 2,0 x 1,0 x 1,0 m oder 2,0 x 0,5 x 0,5 m, Gesteinsart und Gesteinsherkunft sowie evtl. Fugenausbildung und Fugenverlauf beziehungsweise die Neigung zum Hang und Fundamentierung aus Mineralgemisch oder Beton C 16/20 (Dicke, Breite, ggf. Verdichtungsgrad usw.) sind vom Ausschreibenden je

nach Ausführungsart einzusetzen. Für Gabionenbauwerke können auf Wunsch Standsicherheitsnachweise erbracht werden, wenn Bodenkennwerte und Auflasten vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Pos. 1.1: Prüffähigen Standsicherheitsnachweis:

Prüffähigen Standsicherheitsnachweis für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.2: Ausführungszeichnung:

Ausführungszeichnung für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.3: Gabionen:

Gabionensystem iGGgab QUADRO Drahtgitterbehälter liefern und einbauen.

Behälter besteht aus elektronisch punktgeschweißten Stahldrahtgittermatten mit Randdrähten, inkl. Trennwänden für die Unterteilung in 1 m große Kammern.

Distanzhalter nach Systembeschreibung anbringen. Matten untereinander und Behälter neben- und übereinander im Maschenabstand verbinden.

Montage gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers.

Material:

Draht-Ø: 4,5 mm, alle Teile spezial-aluverzinkt mit mind. 3.000 h Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227

Maschenweite: 10 x 10 cm, quadratische Maschenteilung

Zugfestigkeit: mind. 600 N/mm²

Distanzhalter: Draht-Ø 5 mm

Spiralen: Draht-Ø 4 mm oder C-Ringe: Draht-Ø 3 mm

Bei zusammenhängendem Einbau mit geraden Front- und Rückseiten kann auf Seitenwände bzw. bei mehrlagigem Einbau auf Deckel oder Böden verzichtet werden. Die Frontseiten, Seitenwände bzw. Deckel oder Böden sind beim Einbau entsprechend miteinander zu verbinden.

Füllmaterial:

Frost-, witterungs- und druckbeständiger Naturstein (Art: ...........1 Herkunft: ..........1 Größe: 150/250 mm). Den Rest des Korbes mit gebrochenem Gestein der gleichen Art und Herkunft (Größe: ............1) hohlraumarm verfüllen.

Die Oberfläche im Bereich des Deckels ist zur Vermeidung von Hohlraumbildung und nachträglicher Setzung mit einem feinkörnigen Material auszugleichen. Diese Ausgleichsschicht muss leicht überhöht sein, um weitere Setzungen ausgleichen zu können und um die Kräfte auf die Füllung des darunter liegenden Korbes zu übertragen. Die Körnung des Materials ist auf die Körnung der Füllung abzustimmen (z.B. Splitt 32/56 mm).

Fugenverlauf und Mauerwerksart:

Front- und Ansichtsseiten sind trockenmauerartig aufzusetzen

Mauerwerksart: Bruchsteinmauerwerk

Abmessung:

L x B x H: ..............................1

Höhe der Mauer über ...................1

Neigung zum Hang ca. .....................1

Die örtlichen Verhältnisse sind vom AN zu überprüfen.

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.4: Gabionentrennlage

An der Rückseite des Bauwerkes ist ein filterstabiles Geotextil aus unverrottbarem Material als Trenn- und Filterelement anzubringen.

Hinterfüllung der Gabionenwand aus geeignetem Verfüllmaterial gem. ZTVE StB und dem „Merkblatt über Stützkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen und Gabionen 2003“.

Material: iGGgab Gabionentrennlage 80 g/m², 14 kN/m

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de 		      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Eventualpositionen / Zulagepositionen mit besonderer Vergütung zu Pos. 1.3:

Pos. 1.5: Eckausbildung

Ausbildung von 90° Innenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Ausbildung von 90° Außenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.6: Radienausbildung

Ausbildung von Innenradius (Durchmesser: ............1)

............1 Stück                      Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Ausbildung von Außenradius (Durchmesser: ............1)

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.7: Sitzbank

Lieferung und Montage einer Sitzbankauflage bestehend aus Douglasienbrettern

inklusive Montagematerial (Maße: 1,0 x 0,5 m).

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen